## Slide 1: Voorbereiding bestemmingsplan Limmerweg nabij 7 Egmond Binnen Bedrijfsvestiging bloembollenkwekerij van Dam
Informatieavond n.a.v. het raadsbesluit van 12 december 2019

## Slide 2: Programma Welkom door wethouder Valkering Presentatie door Leonie Kok, senior beleidsmedewerker Plannen en Projecten Speciale gasten bij dit informatiemoment zijn initiatiefnemer Paul van Dam en Danielle Reek, adviseur en specialist bestemmingsplannen Vragen stellen door raadsleden naar aanleiding van de presentatie of de toegestuurde onderbouwing

## Slide 3: Opdracht raadsbesluit 12 december 2019 - In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond Binnen (kadastraal C2824 en C2978) - Tot definitieve besluitvorming ‘wijziging bestemmingsplan’ over te gaan als de resultaten van de hierna genoemde onderzoeken, vooraf aan behandeling van het plan, aan de Raad zijn/worden voorgelegd - Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling

## Slide 4: Waarom medewerking verlenen aan bedrijfsvestiging? - De firma P.A. Van Dam Bloemkwekerij is een volwaardig agrarisch bedrijf. - De structuurvisie Landelijk Gebied Bergen maakt incidentele agrarische nieuwvestiging mogelijk. Initiatiefnemers hebben beargumenteerd waarom het geen reële optie is om binnen een bestaand bouwvlak of bedrijf te vestigen. - De locatie is bollenconcentratiegebied / werkingsgebied Agrarische bedrijven in het gemeentelijke en provinciale beleid, dus juist de plek voor behoud en versterking van agrarische bedrijvigheid. - Een gezond agrarisch bedrijf wil zich vestigen in het bollenconcentratiegebied en het landelijk gebied beheren. - De bollenteelt heeft zijn waarde als toeristisch product. Deze is tijdens de bloei van grote waarde voor het landschapsbeeld en de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied.

## Slide 5: Onderzoek en aspecten bij bedrijfsvestiging A onderzoek naar en milieu-effecten van bodem, geluid, verkeer en overige relevante milieuonderdelen B milieuaspecten bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen C impact van de ontwikkeling op de directe omgeving D op welke wijze wordt toezicht en handhaving ten aanzien van bestrijdingsmiddelen gewaarborgd en uitgevoerd?

## Slide 6: A Bodemkwaliteit - Verkennend bodemonderzoek - De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de beoogde agrarische bestemming (wonen en bedrijf) - Aanvullend bodemonderzoek voor organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in bovengrond, ondergrond en grondwater uitgevoerd - Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de omgevingsvergunning bouwen. Advies en conclusie OD NHN: Geadviseerd wordt de omgevingsvergunning bouwen zonder verdere bouw- en/of gebruiksbeperkingen te verlenen.

## Slide 7: Geluid, inclusief de mate van indirecte hinder Bedrijfsgeluid (geluiduitstraling naar de omgeving) - Er zijn geen woningen gelegen binnen de richtafstand van 30 meter - Uit het akoestisch onderzoek bedrijvigheid blijkt: voor alle nabij de bloembollenkwekerij gelegen woningen kan worden voldaan aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit - Zowel het gemiddelde geluidsniveau en de piekgeluiden voldoen - Er is dus sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat Advies en conclusie OD NHN: Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan

## Slide 8: Geluid, inclusief de mate van indirecte hinder Geluid van wegverkeer - De bedrijfswoning is volgens Wet geluidhinder een geluidsgevoelig object, daarom onderzoek naar geluidsbelasting op gevel. Er wordt voldaan aan voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder - Indirecte hinder veroorzaakt door het verkeer van en naar het bedrijf voldoet niet op de gevel van de woning aan de Limmerweg 11a in de maatgevende avondperiode. Deze is dan 46dBa en dient 45dBa te zijn. Omdat ruimschoots wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 65dB(A) wordt een overschrijding van 1dB(A) in de maatgevende avondperiode in deze situatie acceptabel geacht. Advies en conclusie OD NHN: Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan

## Slide 9: Verkeersintensiteit Verkeersintensiteit: - De hoeveelheid bedrijfsgebonden vrachtverkeer op de Limmerweg neemt af als gevolg van de vestiging van het bedrijf - Het aantal autoritten op de Limmerweg neemt toe met 8 per dag, verbonden aan de nieuwe bedrijfswoning Conclusie: De verkeersaantrekkende werking van de (plan)locatie is beperkt, de Limmerweg kan het verkeer goed verwerken

## Slide 10: Locaties en verkeer

## Slide 11: Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid van de plansituatie: - Slechts een beperkte toename van verkeer van en naar de planlocatie - Voldoende zicht vanaf en op de entree/ontsluiting van het perceel - Ruime en verkeersveilige routing van verkeer op eigen terrein. Conclusie: Aanvullende maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn dan ook niet nodig

## Slide 12: Verkeersanalyse en leefbaarheid omgeving (woningen aan de Limmerweg 5 en 58 en de eventuele toename van verkeersintensiteit op de buurtschap/dijk) - De bedrijfsvestiging leidt tot een verkeerstoename van minder dan twee procent - Voor geluid en luchtkwaliteit is er geen substantiële toename van hinder en/of effect op de gezondheid voor mens en dier - Voor omwonenden van de Limmerweg zal het plan met de geringe hoeveelheid extra verkeer geen merkbare gevolgen hebben - De afname van vrachtverkeer wordt gezien als een positief effect voor de omgeving Conclusie: Het plan leidt niet tot een verslechtering van de leefbaarheid in de omgeving. Compenserende maatregelen zijn dan ook niet nodig.

## Slide 13: Overige relevante milieuonderdelen Licht - Schuurkassen - Verwerkingsproces heeft geen extra licht in de nacht nodig Conclusie: geen lichthinder voor omwonenden Gebiedsbescherming / stikstof - Vergunning Wet Natuurbescherming is aangevraagd bij de provincie en in behandeling - Het plan is mogelijk door intern salderen met het huidige gebruik van de landbouwgrond (en beoogde nieuwbouwlocatie) Advies en conclusie OD NHN: - Berekeningen en onderbouwing moeten nog enigszins worden aangepast - Het bestemmingsplan is in principe uitvoerbaar met betrekking tot natuur

## Slide 14: B Milieuaspecten bij gebruik van bestrijdingsmiddelen Er is locatiespecifiek onderzoek spuitzonering gedaan, wat betekent dat - ter plaatse van de bedrijfswoning moet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig zijn - de bedrijfsvoering van omliggende gronden van telers niet mag worden belemmerd door de bedrijfswoning Onderzoek omvang spuitzone o.a. - welke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt - effecten voor de mens - overheersende windrichting Voor omliggende woningen verandert de situatie niet, er is nu ook sprake van een agrarisch perceel met bollenteelt. Advies en conclusie OD NHN: Het locatiespecifiek onderzoek is akkoord. In de planregels moet worden geborgd dat de haag met groenblijvende beplanting aan de noordzijde van de bedrijfswoning er ook komt.

## Slide 15: D Toezicht en handhaving op gebruik bestrijdingsmiddelen De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de intensiteit en mate van gebruik. De NVWA controleert of ondernemers die bestrijdingsmiddelen op de markt brengen en gebruiken zich aan de regels van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden houden. De OD NHN heeft hierin geen bevoegdheden. Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van oppervlakte wateren (sloten, plassen) heeft het waterschap ook een toezichthoudende rol.

## Slide 16: D Toezicht en handhaving op gebruik bestrijdingsmiddelen - In het geval van een nieuwe inrichting moet de inrichtinghouder een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. - De OD NHN behandelt de melding/vergunningaanvraag en plant bij akkoord een opleveringscontrole in. Dit is een eerste controle op de milieuaspecten van het bedrijf. - De OD NHN heeft bevoegdheden t.a.v. de opslag van bestrijdingsmiddelen in de inrichting. De voorschriften voor de opslag staan in het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning. Daarna komt het bedrijf in principe terecht in de systematiek van reguliere controles. De frequentie en prioriteit wordt daarbij bepaald door o.a. milieucategorie en naleefgedrag.

## Slide 17: C Impact ontwikkeling op directe omgeving (woningen aan de Limmerweg 5 en 58 en de eventuele toename van verkeersintensiteit op de buurtschap/dijk)

## Slide 18: Dank voor uw aandacht! Vragen?

## Slide 19: Planning 30 maart 2021 B&W besluit ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan ter inzage, gecoördineerde procedure 12 april 2021 Stukken voor 6 weken ter inzage 12 april tot 24 mei 2021 Mogelijkheid tot indienen zienswijzen juni 2021 Opstellen advies door gemeente aan college en raad n.a.v. mogelijke zienswijzen juli 2021 Besluit B&W om bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter besluitvorming voor te leggen aan raad september 2021 Commissie Bestemmingsplannen september 2021 Raadsvergadering t.b.v. besluitvorming over bestemmingsplan Besluit B&W over omgevingsvergunning